Dunavarsány Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

2/2009. (II. 11.) rendelete

a 2009-2014. évekre vonatkozó Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII törvény 35.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

Dunavarsány város közigazgatási területére hatályos Helyi Hulladékgazdálkodási Tervet e rendelet 1. számú melléklete határozza meg.

2.§

E rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

Bóna Zoltán 						   dr. Szilágyi Ákos

polgármester							jegyző

Záradék:

A rendelet 2009. február 11. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került.

dr. Szilágyi Ákos

jegyző

Dunavarsány
Város Önkormányzatának
helyi hulladékgazdálkodási terve

2009 — 2014

Dunavarsány
Város Önkormányzatának
helyi hulladékgazdálkodási terve

A terv készítéséért felelős:
Dunavarsány Város Önkormányzata

A helyi hulladékgazdálkodási tervet készítette:

ESPA Kft. (Bajna, Őrhegy alja 4)

A tervezésben részt vett:

Bátori Endre György – Tanácsadó

Nagy Csilla – Környezetgazdálkodási tanácsadó
Környezetgazdálkodási mérnök
Agrár-környezetgazdálkodási szakértő

Tervezési időszak:
2009-2014. közötti időszak

Tervezés báziséve:
Mindenütt a 2007. évi adatokat vettük figyelembe, míg a lakossági
felmérés 2008 augusztus-szeptember hónapjaiban készült

Dátum:
2008. október

Tartalomjegyzék

I. fejezet – A tervkészítés általános adatai	4

I.1. 	A település bemutatása	4

I.2. 	A helyi tervezés szükségességének bemutatása	5

I.3. 	Tervezésbe bevont hatóságok, önkormányzatok és egyéb szervezetek	6

II. fejezet – Lakossági közvélemény-kutatás eredményei	9

II.1. 	Fogyasztási szokások	9

II.2. 	A háztartásokban keletkezett hulladékok sorsa	10

II.3. 	A hulladékszállító által nyújtott szolgáltatások	13

II.4. 	Lakosság szelektív hulladékgyűjtéshez való hozzáállása	13

II.5. 	Hulladékgazdálkodás és ismeretterjesztés a településen	14

III. fejezet – A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok mennyisége és eredete	15

III.1. 	A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége	15

III.2. 	A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége	17

III.3. 	A településre beszállított és onnan kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége	18

III.4. 	A tervezési terület éves hulladékmérlegének bemutatása	19

IV. fejezet – A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények	21

IV.1. 	A jogszabályokban meghatározott műszaki követelmények és a területen folyó hulladékkezelésre előírt követelmények ismertetése	21

V. fejezet – Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések	21

VI. fejezet – A hulladékok kezelése, a kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások	21

VI.1. 	Hulladékok gyűjtése és szállítása	21

VI.2. 	A települési szilárd hulladékgazdálkodás helyzetelemzésénél előírtakon túl ismertetendő tényezők	24

VI.3. 	A települési folyékony hulladékkal való gazdálkodás helyzetelemzése	24

VI.4. 	A települési szennyvíziszappal való gazdálkodás helyzetelemzése	25

VII. fejezet – Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása	25

VII.1. 	A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései a tervezési területen, a tervidőszak végére várhatóan keletkező hulladékok mennyisége és összetétele	27

VIII. fejezet – A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program	29

VIII.1. 	Módszerfejlesztési, intézményfejlesztési, ismeretterjesztő, szemlélet- formáló, tájékoztató, oktatási és kutatási-fejlesztési programok	29

VIII.2. 	Hulladékgazdálkodási cselekvési program	30

VIII.3. 	A tervezett intézkedések végrehajtásának sorrendje és határideje	31

IX. fejezet – A hulladékgazdálkodási tervben foglalt feladatok megvalósításához szükséges becsült költségek	31

# I. fejezet – A tervkészítés általános adatai

## I.1. 	A település bemutatása

### I.1.1. Gazdaságföldrajzi elhelyezkedés

Dunavarsány Magyarország centrumában, a Kis-Duna bal partján, Budapest déli peremétől mintegy 12 km-re helyezkedik el. Közigazgatásilag a Közép-Magyarországi Régióhoz, azon belül Pest megyéhez, a Ráckevei kistérséghez, valamint a Budapesti agglomerációhoz tartozik.

Elhelyezkedése révén rendkívül jó közlekedési adottságokkal rendelkezik. A főváros gyorsan elérhető a településen áthaladó 51. számú főútnak köszönhetően. Az MO-s autóút közelsége biztosítja az autópályákkal való összeköttetését, melynek révén a város gazdasági jelentősége egyre nagyobb teret ölt (I.1. ábra).

I.1 ábra Dunavarsány megközelíthetősége

A terület fekvése, könnyű megközelíthetősége miatt kiváló lehetőségeket nyújt a betelepülni kívánó vállalatok számára. Ezt a tényt támasztja alá, hogy Dunavarsány közel 600 vállalkozással, illetve egy 90 hektáros ipari parkkal rendelkezik.

### I.1.2. Statisztikai adatok

Dunavarsány részben földrajzi elhelyezkedése, részben a közműberuházások kapcsán kialakult, s azóta mélyülő térségközponti szerepe figyelemreméltó urbanizációs folyamatot indított el. Az ipari park, valamin a hosszú távú településfejlesztési koncepció kialakítása, s azok tervszerű végrehajtása erősíti azt a folymatot, melyet a környező települések igénye is befolyásol.

A település területe 22,52 km2, mely 2003 óta nem változott, a lakosság száma azonban jelentősen növekvő tendenciát mutat. Azonban ez a növekedés nem elsősorban a természetes gyarapodásnak köszönhető, hanem sokkal inkább a térségbe való bevándorlásnak. A demográfiai viszonyok lényeges pontja tehát, a többségében a fővárosból, de az ország bármely pontjáról is, a térségbe való beköltözés. A közelmúltban végzett, elsősorban a Nyugati Lakóparkban végrehajtott telekalakítások lehetőséget biztosítottak a Dunavarsányba irányuló migráció felgyorsulásának.

Az I.2. ábrán jól látható, hogy a 2003-2008-as időszakra tervezett Hulladékgazdálkodási terv időszakában a lakosság száma mintegy 1000 fővel nőtt. A tervben sem vették figyelembe ezt a szignifikáns növekedést, hiszen a 2000-es évek elején még nem volt számottevő a lakosság ilyen irányú migrációja.

I.2. ábra A településre jellemző demográfiai adatok

I.3. ábra A lakosság korösszetétele

A lakosság növekedése azonban nem változtatott a korösszetételen az elmúlt években. Az I.3. ábrán megfigyelhető, hogy a 18-62 év közötti korcsoport 63-65 %-át képviseli a lakosoknak.

A településen kb. 2900 lakóingatlan található. A korábbi tervkészítés bázisévéhez viszonyítva (2002) a lakásállomány jelentős növekedést mutatott, 2166-ról kb. 2500-ra emelkedett, mely mintegy 14 %-os növekedést eredményezett. Az előző Hulladékgazdálkodási terv nem ezt a növekedést vette figyelembe, hiszen nem is kalkuláltak ilyen arányú emelkedéssel.

A lakóépületek elektromos árammal és vezetékes vízzel ellátottak, a fűtés jellemzően földgázzal történik. A közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat kb. 90 %-ban fedi le a települést. 2007-es évben csupán 211 lakóingatlan nem volt rákötve a hálózatra, innen szippantással szállították el a szennyvizet a kezelőhöz (I.1. táblázat).

| év | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rá nem kötött ingatlan | 248 | 271 | 229 | 211 |

I.1. táblázat A csatornahálózatra rá nem kötött lakóingatlanok száma

## I.2. 	A helyi tervezés szükségességének bemutatása

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény értelmében, az ország hulladékgazdálkodási stratégiai célkitűzései, továbbá az alapvető hulladékgazdálkodási elvek érvényesítése érdekében (a hulladékkeletkezés megelőzése, a hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladékok szakszerű ártalmatlanítása) Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHGT) készült, melyet a 110/2002. (XII. 12.) OGY határozattal hirdettek ki.

Az OHT kihirdetését követően – arra építve – Regionális Hulladékgazdálkodási Terveket kellett készíteni (15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet), majd ezzel összhangban a településeknek helyi terveket kell kidolgozniuk.

A helyi hulladékgazdálkodási tervek elsősorban az önkormányzatok által szolgáltatott adatokon alapulnak. A hiányzó adatok kapcsán megkeresésre kerültek: az adott településen közszolgáltató vállalatok, a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség és egyéb hulladékgazdálkodásban illetékes szolgáltatók.

A különböző szintű hulladékgazdálkodási terveket kidolgozóik hat évre készítik el, és 2 évente beszámolót állítanak össze az abban foglaltak megvalósításáról. A tervet jóváhagyók, illetve az érintett hatóságok gondoskodnak a tervben meghatározottak végrehajtásáról, valamint a végrehajtás feltételeinek biztosításáról. A beszámoló összeállításával egyidejűleg felül kell vizsgálni a tervet, és ez alapján szükség szerint módosítani kell azt, illetve a 6 éves tervezési időszak lejárta után az egész tervet felül kell vizsgálni, új tervet kell készíteni.

A helyi hulladékgazdálkodási tervek elkészítése érdekében, összhangban a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvénnyel és a 126/2003. (VIII. 15.) kormányrendelet – A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről – rendelkezéseivel, illetve figyelembe véve a 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendeletet – A területi hulladékgazdálkodási tervekről – és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által kiadott „Segédlet a helyi hulladékgazdálkodási tervek készítéséhez” elnevezésű dokumentumokat, kérdőívek készültek, mivel az előző tervezési időszakban a lakosság véleményét nem kérdezték meg hulladékgazdálkodási kérdésekben.

Az előzetes felmérések alapján összeállított, majd az önkormányzat részére eljuttatott kérdőívek kiértékelése után határoztuk meg a további felmérések főbb irányvonalait. Az újabb adatok összegyűjtése után kezdődött meg azok kiértékelése, a célok, prioritások meghatározása, illetve a célok elérését szolgáló cselekvési programok ütemtervének kialakítása.

A Dunavarsány Város Önkormányzata részére készülő helyi hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatánál a következő módszert alkalmaztuk:

a jelenlegi helyzet bemutatása, úgymint:

az évente képződő települési szilárd és települési folyékony hulladék mennyisége,

a fenti mennyiségek összetétele frakciónként,

az egyes hulladéktípusok gyűjtésének, elszállításának és elhelyezésének módja és helye,

a település területén az eddigiekben (engedéllyel vagy anélkül) lerakott hulladékok jellege, helye és becsült mennyisége.

a jelenlegi helyzet összevetése

a Hulladékgazdálkodási törvényben és végrehajtási rendelkezéseiben foglalt követelményekkel,

a regionális hulladékgazdálkodási tervben az adott területre vonatkozó elképzelésekkel

a korábban készült, helyi hulladékgazdálkodási tervben foglalt irányelvekkel.

A kidolgozás szempontjai az alábbiak:

a település jellegéből és méretéből következően a megelőzés semmiképpen sem lehet prioritás,

települési szilárd hulladékok esetében első helyre a hasznosítás, azaz a lerakás megelőzése került,

kiemelt hulladékáramként foglalkozni kívánunk

a közvetlen biomassza eredetű hulladékokkal,

a csomagolási hulladékokkal, valamint

a veszélyesnek minősülő komponensekkel.

A terv stratégiai része a konkrétan, jogszabályokkal megfogalmazott követelmények teljesítésének időhorizontjait a település gazdasági teherbíró-képessége függvényében kísérli meg meghatározni, valamint a már meglévő szolgáltatások igénybevétele és minél jobb ismertetése a meghatározó.

A fentiekben vázolt elképzelés jó összhangban áll a jogszabályban és tervezési segédletben megfogalmazott kívánalmakkal és koncepciókkal, sajnos azonban az értékelendő adatok részleges hiánya miatt a terv számszerinti konkrétságának jelenlegi színvonala a továbbiakban jelentősen javítható.

A szükséges adatok hiánya – tekintve a település méretét – egyáltalán nem szokatlan s nem is meglepő, hiszen az adatok felvételéhez szükséges források ekkora településeknél gyakran nem állnak rendelkezésre.

Az adatbeli hiányosságok ellensúlyozása érdekében a jogszabályban megfogalmazott célok elérésére teendő lépések összegyűjtésére, kimunkálására helyeztünk nagyobb hangsúlyt.

## I.3. 	Tervezésbe bevont hatóságok, önkormányzatok és egyéb szervezetek

A helyi hulladékgazdálkodási terv kapcsán egyeztetés történt a helyi önkormányzattal. Az adatszolgáltatás kapcsán megtörtént a lakossági közvélemény-kutatás a településen. 102 darab kérdőív került kitöltésre, ezzel a lakosság mintegy másfél százalékát kérdeztük meg.

Az önkormányzat olyan dokumentumokat bocsátott a rendelkezésünkre, melyek segítik a helyi hulladékgazdálkodási terv megújítását. Ezek a következők:

demográfiai adatok a településen,

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2006 (XII. 13.) rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésre irányuló közszolgáltatásról,

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2004 (VI. 08.) rendelete a talajterhelési díjról,

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 13.) rendelete a szennyvízelvezetésről,

Dunavarsány Város Helyi Hulladékgazdálkodási Terve (2003-2008),

Műszaki leírás Dunavarsány Város csatornahálózatáról.

Az egyeztetések során sor került a helyi illegális hulladéklerakók felmérésére, a szelektív gyűjtőszigetek megtekintésére és fotódokumentálására.

A tervezés során egyeztetés történt a helyi közszolgáltatóval, a Dunaharaszti Regionális Városüzemeltetési Kft.-vel, a Cella Hungarica Konzorciummal, aki a használt elemek elszállítását végzi, illetve a Septox Kft.-vel – utóbbi az egészségügyi hulladékot szállítja el a településről –, D és H Metál Kft.-vel, valamint a Dunavarsány és Térsége Víziközműveit Üzemeltető Koncessziós Zrt.-vel – aki a településen keletkezett szennyvizet kezeli.

I.4. ábra Dunavarsány műholdas térképe

# II. fejezet – Lakossági közvélemény-kutatás eredményei

Mivel az előző tervben - a jogszabályi előírásokkal ellentétben - a lakosság véleményének felmérése semmilyen formában nem történt meg, most pótoltuk ezt a hiányosságot, hiszen nagyon fontos, hogy olyan célkitűzéseket tegyen a város, mely a lakosság véleményével összhangban áll.

A lakossági felmérés kérdőívezéssel történt, ennek során összesen 102 darab kiértékelendő űrlaphoz jutottunk. Mivel a felmérést az önkormányzat által felkért személyek végezték, a szokatlan és szélsőséges eredményeket fokozott körültekintéssel értékeltük.

A kérdőíven a következő fő témakörökre kérdeztünk rá:

statisztikai adatok,

hulladékfajták keletkezése és sorsa,

szolgáltatások ismerete, igénybevétele.

A felmérésben résztvevő lakosok kormegoszlását követve az alábbi grafikonon (II.1. ábra) megfigyelhető, hogy a megkérdezettek szinte kizárólag 25 éven felüliek (valójában a lakosság nagyjából 2/3-át teszik ki), ennél fiatalabb válaszadót csak néhányat találtak otthon a kérdezési időszakokban. (Ennek okát lehet a nyaralási szokásokban is keresni.) A diagramon halványabb színnel láthatjuk, kor szerint egyenletes kérdezés esetén milyen lett volna az ideális arány.

A válaszadók kora azért lehet fontos, mivel különböző korosztályba tartozó lakosok eltérő véleményt, illetve hozzáállást tanúsítanak a fogyasztási szokásokat, a szelektív hulladékgyűjtést, keletkezett hulladékmennyiséget stb. tekintve.

II.1. ábra A felmérésben résztvevők kormegoszlása

Szignifikánsnak tűnő megoszlást csak néhány esetben fedeztünk fel – ott erre külön kitérünk –, ennél jobb eredményekhez nagyobb mintára lenne szükség, aminek felvétele viszont jelentősen meghaladná jelen terv kereteit.

## II.1. 	Fogyasztási szokások

A keletkező hulladék típusát, mennyiségét, minőségét a vásárlási és fogyasztási szokások határozzák meg. A II.2. ábra bemutatja, hogy az adott termékek közül melyek azok, amelyeket a megkérdezett háztartásokban gyakran, ritkán, illetve egyáltalán nem szoktak vásárolni, fogyasztani.

Az átlagosan fogyasztott termékek sorában a műanyag dobozos/poharas étel meghaladja az 50 %-ot. Ugyancsak magas százalékot ért el ebben a kategóriában – közel 40 % - a papírdobozos ital és az újság, folyóirat is.

Mint látható, a papírdobozos italokat rendszeresen vásárolják, a kínálat is ezen termékek vásárlására ösztönzi a lakosságot. Ez a problémás csomagolóanyag miatt jelent gondot. A több rétegű csomagolás feldolgozásakor ugyanis igen nagy energia befektetés szükséges a különböző rétegek elválasztásához.

A gyakran fogyasztott termékek sorában 30 %-ot meghaladja az újság, folyóirat, valamint a nem visszaváltható műanyag palackos ital. A szelektív hulladékgyűjtés bevezetése mindenképpen e termékek hulladékainak külön gyűjtését szorgalmazza, melynek már így is szemmel látható eredménye mutatkozik a településen.

A nyomtatott sajtó több kategóriában is jelentős szereplése azt mutatja, hogy az elektronikus hírközlés térhódítása még nem hagy jelentős nyomot a hulladékkeletkezés mértékén.

II.2. ábra A megkérdezettek vásárlási szokásai a településen

## II.2. 	A háztartásokban keletkezett hulladékok sorsa

A felmérés egyik kiemelkedő kérdésköre a megkérdezettek háztartásában leggyakrabban felgyülemlő hulladékok további sorsára vonatkozott.

### II.2.1. Nem kiemelten kezelendő hulladékok

II.3. ábra A papír útja a megkérdezett háztartásokban

A II.3. ábrán megfigyelhető, hogy a papír leginkább a szelektív gyűjtőkbe, valamint begyűjtő telepre kerül. Jelentős az a hányad is, aki elégeti az újságot, papírt, fűtésidényben még mindig preferált ez a megoldás. A megkérdezettek csupán 16 %-a helyezi továbbra is a kommunális hulladékgyűjtő edényzetbe. A lakosság hatoda valamilyen más módon hasznosítja – sokan az iskolai gyűjtés révén szállítják el, néhányan lomtalanításnál helyezik ki.

A szerves hulladékok (konyhai és kerti hulladék) külön gyűjtése szükségszerű, annak érdekében, hogy minél kevesebb kerüljön a lerakókba. A többi hulladékfajtától szelektáltan való felhalmozásuk elősegíti további kezelésüket, komposztálásukat.

II.4. ábra A megkérdezettek háztartásában keletkezett kerti hulladék sorsa

A II.4. ábrán jól látható, hogy a kerti hulladékot legnagyobb mértékben komposztálják. A megkérdezettek ötöde égeti el ezt a fajta hulladékot. A lakosok csupán 10 %-a szállítja el, ők igénybe veszik a közszolgáltató zöldhulladék elszállítási szolgáltatását. Az egyéb kategóriába kerültek között is jelentős arányt (12%) képvisel a felhasználás (pl. állatokkal feletetés), és összességében csupán 9% az, aki a kommunális hulladék közé, vagy az aktuális lomtalanításba teszi a zöldhulladékot.

A konyhai hulladékok és maradékok jelentős hányadát az állatokkal etetik meg, azokban a háztartásokban, ahol állatokat tartanak. Ugyanakkor a városban nemrégiben több – állattartásra nem alkalmas – lakópark is épült, ott ezek a hulladékok leginkább a kommunális gyűjtőbe fognak kerülni.

II.5. ábra A megkérdezettek háztartásában keletkezett nem visszaváltható műanyag palackok sorsa

II.6. ábra A visszaváltható műanyag palackok útja a megkérdezettek alapján

A nem visszaváltható műanyag palackokat a megkérdezettek háromnegyede a szelektív gyűjtőbe helyezi. Ez az arány jól mutatja, hogy a lakosok nagy része igénybe veszi ezt a szolgáltatást és figyel a környezetére. De még mindig sokan a kommunális hulladékkal együtt szállíttatják el a PET palackokat.

A visszaváltható műanyagok esetében érdekes eredményt adott a felmérés. A megkérdezettek közel azonos hányada váltja vissza, illetve helyezi szelektív gyűjtőbe őket – hiszen a begyűjtő telepre való szállítást is valamilyen szinten szelektív gyűjtésnek tekinthetjük, lévén ilyen módon nem a kommunális hulladék mennyiségét növelik. Mindenesetre látható, hogy a betétdíj önmagában nem elég motiváló - még a környezetükre figyelő lakosoknál sem – a visszaváltásra, hiszen ez a hányad nem éri el a 40 %-ot.

A nem betétdíjas üveghulladék sorsának nyomon követése is érdekes eredményt adott, amint a II.7. ábra szemlélteti. Az esetek több mint kétharmadában az üvegek már a szelektív hulladékgyűjtő edénybe kerülnek. Azonban meglepően magas még azon lakosok aránya, akik a kommunális hulladék közé teszik az üvegeket.

A betétdíjas üveg hulladékoknál 75 % a visszaváltási arány, erősen meghaladva a műanyagok esetében tapasztaltakat, ugyanakkor a maradékot közel annyian teszik a kommunális konténerbe, mint akik a szelektív gyűjtőbe. A jobb visszaváltási arány fő oka a nagyobb gyártói paletta lehet, hiszen a műanyagoknál - kevés gyártó kivételével – inkább az eldobható palackok az elterjedtek.

II.7. ábra A vissza nem váltható üveghulladék útja a megkérdezettek alapján

### II.2.2. Kiemelten kezelendő hulladékok

A kérdőívben kitértünk a kiemelten kezelendő hulladékáramok körére is. Ebben a csoportban mind a nem veszélyes, mind a veszélyes hulladéktípusokat számba vettük, és kíváncsiak voltunk, hogy a lakosság milyen úton „szabadul meg” tőlük.

Érdekes tapasztalat, hogy a megkérdezettek nagy részénél nem keletkezik kiemelten kezelendő hulladék, illetve sokszor csak nem kaptunk választ azon kérdéseinkre, hova kerülnek ezek a hulladékok.

Azoknál a válaszadóknál, ahol értékelhető eredményt kaptunk, tapasztalható, hogy több termékcsoport teljes mértékben elkerüli a háztartási hulladékgyűjtő edényeket. Joggal merülhet fel a gyanú, hogy egyes válaszadók hulladéka ennek ellenére ilyen útra kerül, de azt nem merik bevallani. Ha meggondoljuk, ez azt jelenti, hogy ennek helytelenségével nagyon is tisztában vannak, így bátran állíthatjuk, hogy a környezeti nevelés már ért el náluk részsikereket. Mivel ennek a hányadnak a megállapítása a jelenleginél jóval költségesebb felmérést és kutatásokat igényelne, ennek elemzésétől a továbbiakban eltekintünk.

A II.8. ábrán jól látható, hogy a fel nem használt, lejárt szavatosságú gyógyszerek több mint 75 %-a vagy begyűjtő telepre kerül vagy szelektív hulladékgyűjtőbe. Mindkettő jelentheti az orvosi rendelőkben, illetve a patikában kihelyezett gyűjtőedényt. Azonban a válaszadók ötöde még mindig a kommunális hulladék közé teszi ezen veszélyes hulladékokat.

II.8. ábra A lakosság körében keletkezett, fel nem használt gyógyszerek sorsa

A maradék és/vagy használt festék, hígító, háztartási vegyszer esetén a lakosság már nem jár el ilyen körültekintően, ezt mutatja a II.9. ábra. A megkérdezettek közel 40 %-a dobja a hulladékgyűjtő edénybe ezeket a vegyi anyagokat. Viszont másik 40 %-uk nyilatkozott úgy, hogy külön gyűjti, majd a megfelelő helyen leadja. Az első csoport viselkedése sajnos érthető, mivel sem a városban, sem a környező településeken ilyen típusú hulladékok külön gyűjtése és leadása nem lehetséges, a második csoport válasza ugyanebből az okból keltheti fel figyelmünket.

II.9. ábra háztartásokban keletkezett maradék festék, háztartási vegyszer sorsa

A növényvédő szer maradékkal, illetve a vegyszeres göngyöleggel is hasonló módon járnak el, mint a háztartási vegyszerekkel. Csupán annyi a különbség, hogy lényegesen többen rakják ki lomtalanításkor az ilyen típusú hulladékot, és a megkérdezettek kevesebb mint 20 %-a gyűjti csak külön őket.

A megkérdezettek alig felénél keletkezik elhasználódott műszaki cikk. A válaszadók közel fele lomtalanításkor teszi ki (II.10. ábra). A városban erre van lehetőség, külön gyűjthető ezen alkalomkor az elektronikai hulladék. A válaszadók 40 % elszállítja, vagy begyűjtő telepre viszi. Ez is lehetséges, hiszen a tavalyi évben még lehetséges volt Dunaharasztiban a DHRV Kft. telephelyén elektronikai hulladékok leadása.

II.10. ábra A feleslegessé vált műszaki cikkek elhelyezése

Az akkumulátorok esetében a II.11. ábrán az látható, hogy a megkérdezettek több mint 80 %-a külön gyűjti őket, majd a megfelelő helyen leadja – ez az átvételi díj miatt érthető. A fennmaradó 20 % viszont lomtalanításnál rakja ki, vagy kommunális konténerbe teszi.

II.11. ábra Az akkumulátorok útja a megkérdezett lakosság körében

A szárazelemek és zsebtelepek sorsa egészen hasonlóan alakul. A lakosságnak közel 80 %-a gyűjti őket külön. Ez az arány kisebb, mint az akkumulátorok esetében. Viszont a megkérdezettek több mint 10 százaléka teszi a hulladékgyűjtő edénybe, és csak kevesen viszik ki őket lomtalanítás idején, bár ez amúgy sem hatékony megoldás, az apró szárazelemeket nem veszik észre a kupacban a lomtalanítást végzők.

II.12. ábra A szárazelemek és zsebtelepek sorsa

## II.3. 	A hulladékszállító által nyújtott szolgáltatások

A felmérés során megkérdeztük, hogy a lakosok mennyire ismerik, illetve veszik igénybe a DHRV Kft., mint közszolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat.

A kommunális hulladék elszállításával kapcsolatban a válaszadók 75 %-a elégedetten nyilatkozott. A fennmaradó 25 %-uk elégedetlensége viszont a szolgáltatás színvonala miatt adódott. Szerintük a szolgáltató pontatlanul szállít, nem az előre jelzett napszakban. Sokszor hagynak hulladékot a gyűjtőben, vagy éppen a gyűjtő mellé lehelyezett zsákot nem viszik el. Gondot jelent az is, hogy csak a DHRV Kft. matricájával ellátott hulladékgyűjtőt ürítik, a marticát azonban a lakosok későn kapják meg, vagy esőzésekkor a nedvesség hatására leázik, így elmarad az ürítés.

A külön szolgáltatásként bevezetett, 26 héten át tartó zsákos zöldhulladék gyűjtést a válaszadók csupán egyharmada veszi igénybe. A szolgáltató közlése szerint csak 11 háztartástól szállított el – a rendszeresített zsákok árában kifizetett szolgáltatással – ezen a módon, ezért az egyharmados arány azt mutatja, hogy a válaszadók nincsenek tisztában a 26 héten át tartó gyűjtés, illetve az évente kétszeri elszállítás közötti különbséggel. A nemmel válaszolók közül néhányan nem is tudták, hogy van ilyen szolgáltatás, illetve úgy tudták, hogy csak évente kétszer adott ez a lehetőség.

Az évi egyszeri lomtalanítást a megkérdezettek mintegy 90 %-a igénybe veszi. Azonban bő 50 %-uk gondolja, hogy ez kevés, lehetne még legalább egy minden évben, tehát évi két alkalom már elegendőnek bizonyulna. Lomtalanítások alkalmával a veszélyes- és elektronikai hulladékok külön, szelektált gyűjtési lehetőségét a megkérdezettek csupán 55 %-a használja.

## II.4. 	Lakosság szelektív hulladékgyűjtéshez való hozzáállása

A nap, mint nap keletkező hulladékok megfelelő kezelhetőségéhez, újrahasznosításához, komposztálásához, a környezetterhelés csökkentéséhez stb. szükségszerűvé vált azok elkülönített gyűjtése. Célszerű már a keletkezés helyén a különválogatást megvalósítani, mert utóválogatás során szennyeződhetnek, keveredhetnek a különböző anyagok. Ennek elérése érdekében a lakosság teljes körű bevonására van szükség, megfelelő tájékoztatás, szemléletformálás mellett, illetve az erre alkalmas edényzetek karbantartása (újak kihelyezése), a működőképes rendszer finomítása stb. által.

II.13. ábra A szelektív hulladékgyűjtés használatának százalékos megoszlása a megkérdezettek között

Ahogy az a II.13. ábrán is látszik, a megkérdezettek 85 %-a már használja a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket, a többi megkérdezett még nem állt át a szelektív gyűjtésre, úgy gondolja, hogy túl messze vannak a szigetek, vagy inkább begyűjtő telepre viszi a hulladékot.

Ezzel szemben mindenki azt nyilatkozta, hogy a mostani 11 gyűjtősziget kevés, több kellene. Ez a válasz azt mutatja, hogy több sziget esetén többen – olyanok is,akik most ezt nem teszik meg – használnák rendszeresen a szigeteket, ezzel csökkentve kommunális hulladékukat.

A közszolgáltató a következő évtől kezdve a szelektív szigetek helyett háztól, zsákokban szeretné elszállítani a csomagolási hulladékot. Megkérdeztük a lakosságot, mi a véleményük arról, ha a már megszokottnak tekinthető szigetek helyett zsákokban kellene a még újrahasznosítható hulladékot gyűjteniük. A válaszadók 60 %-a nem tartja praktikusnak ezt a szállítási módot, mivel a hulladékot több ideig kellene tárolniuk, a megtelt, kirakott zsákokat a kutyák szétszedik. Úgy vélik, több lenne a kár, mint a haszon. Ennek a lakossági véleménynek a jogosságát szakmailag is csak alátámasztani lehet.

## II.5. 	Hulladékgazdálkodás és ismeretterjesztés a településen

II.14. ábra Az illegális hulladéklerakások megítélése a városban

Mint minden településen az országban, itt is problémát jelentenek az illegális hulladéklerakások. Sajnos a lakosok nagyobbik hányada (56 %) ismer olyan helyet, ahol találkozhat velük, főleg az erdők szélén, elhagyott területeken. Mint az II. 14. ábra is mutatja, a megkérdezettek 60 %-a tartja zavarónak, míg 21 %-a elviselhetetlennek a fennálló helyzetet, noha ez nem mindig személyes tapasztalataikon alapul, mert az illegális lerakót nem ismerők több mint fele is ezeket a súlyossági fokozatokat jelölte meg!

A város hulladékgazdálkodásának teljes megismeréséhez nem csak az illegális lerakók nyújtanak teljes képet, hanem a lakosok ismeretei is nagyon fontosak. A megkérdezettek több mint 90 %-a tudja mi a komposztálás, és 63 %-uk szokott is komposztálni. Azonban azt csak nagy szórással tudták megbecsülni, hogy mennyi a lerakóra kerülő hulladék szerves komponense. Sokan egyáltalán nem tudták, voltak, akik 25 %-ot mondtak, de kirívó esetek is előfordultak, ők 50-60 %-ra becsülték ezt az arányt.

Az Önkormányzat a helyi lapban, a Dunavarsányi Naplóban, időről időre olyan ismeretterjesztő cikkeket is közöl, melyek a hulladékgazdálkodással kapcsolatosak. Örömmel értesültünk róla, hogy nagyon sokan olvassák, majdnem minden megkérdezett. Ez egy jó irány lehet arra, hogy így hívják fel a fontos kérdésekre a lakosság figyelmét. Viszont a terjesztésen javítani kellene, mert sok helyre lejárt hírekkel érkezik a lap.

III. fejezet – A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok mennyisége és eredete

## III.1. 	A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége

### III.1.1. Nem veszélyes hulladékok

A településen 2002-ben, a Hulladékgazdálkodási terv készítésekor 1 816 tonna települési szilárd hulladék keletkezett, amelyet a TAPPE Kft. szállított el. A tervezési időszakban (2003-2008.) a kommunális szilárd hulladék 2 %-os növekedésével számoltak, azonban a város lakosságának hirtelen emelkedésével a tényleges mennyiség jóval meghaladja a tervezettet (III.1. táblázat). A növekedés mintegy 30 %-os, azaz 2 400 tonna/év, melyet már a DHRV Kft. szállít el.

Az Önkormányzat 2004. 06. 01-jével kötött szerződést a Dunaharaszti Regionális Városüzemeltetési Kft.-vel, melytől remélték, hogy a szolgáltatás minősége és színvonala kielégíti a város igényeit.

| Év | 2002 | 2008 Tervezett | 2007/2008 Tény |
| --- | --- | --- | --- |
| Hulladék (tonna) | 1 816 | 1 850-1 860 | 2 400 |

III.1. táblázat A keletkezett – egyénileg nem kezelt – szilárd hulladék mennyisége

A közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat kb. 90 %-ban fedi le a települést. 2007-ben csupán 211 olyan lakóingatlan volt, melyek nem csatlakoztak a csatornahálózathoz. Innen szippantással szállították el a szennyvizet, mely ugyancsak a Dunavarsány és Térsége Víziközműveit Üzemeltető Koncessziós Zrt.-hez került kezelésre.

Dunavarsányban 2007-ben összesen 183 963 m3 szennyvizet szállítottak csatornán, illetve 1930 m3 érkezett tengelyen a szennyvíztisztítóba. Az Ipari Parkból 211 047 m3 szennyvíz érkezett. Így összesen a városban 396 940 m3 szennyvíz keletkezett. Ez azt jelenti, hogy több mint 350 %-os emelkedés tapasztalható a 2008-ra tervezett mennyiséghez képest, mely szignifikáns különbségnek tekinthető.

Azonban, ha csak a lakossági szennyvíz mennyiség nézzük, akkor az inkább közelít a tervezetthez, a növekedés „csupán” 24 %-os. Ez jól tükrözi a lakosság számának emelkedését, hiszen 2003 óta mintegy 1000 fővel többen laknak a településen.

A keletkező szennyvíziszap éves mennyiségéről nincsen számszerű adat, azonban 2008-ban 1882 m3 20 % szárazanyag tartalmú szennyvíziszap került kitermelésre és elhelyezésre. A befogadó a Dunaharaszti székhelyű és telephelyű KÖRÉP-SZOLG Kft. volt, aki komposztálja azt.

A keletkező építési-bontási hulladék és egyéb inert hulladék mennyiségéről nincsenek adatok.

A zöldhulladék külön gyűjtésére is lehetőség nyílik a településen a szolgáltató jóvoltából. Évente két alkalommal – tavasszal és ősszel – díjmentesen szállítják el ezen hulladéktípust. Azonban egy másik, talán hatékonyabb mód is a lakosok rendelkezésére áll. A DHRV Kft. bevezette április végétől október végéig – 26 héten át – tartó zöldhulladék gyűjtést díjfizetés ellenében. A szelektív gyűjtéshez a zsákokat a szolgáltatónál lehet megvásárolni, melyet heti egy alkalommal visznek el a lakosoktól.

| Hulladék | 2002 | 2008 tervezett | 2007/2008 tény |
| --- | --- | --- | --- |
| Települési szilárd hulladék | 1 816 t/év | 1 850 – 1 860 t/év | 2 400 t/év |
| Települési folyékony hulladék ** | 113 305 m3/év ** | 145 000 – 150 000 m3/év ** | 396 940 m3/év |
| Kommunális szennyvíziszap | 1 127 m3 | 2 093 m3 | n.a 1 882 m3 egyszeri kiemelés |
| Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok | 320 t/év | 325-330 t/év | n.a |
| Zöld hulladék | n.a | n.a | n.a |

III.2. táblázat A keletkező nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük

* a csatornahálózatra és a szippantott mennyiségre vonatkozóan

** 1 000 kg/m3 átlaggal átszámolva

### III.1.2. Szelektíven gyűjtött hulladékáramok

III.1.2.1 Szelektíven gyűjtött nem veszélyes hulladékok

A város területén működik a D és H Metál Kft., mely fém hulladék gyűjtésével foglalkozik. A telephelyre nem csak Dunavarsány lakosai, hanem a környező települések lakói is szállítanak számukra feleslegessé vált fémből készült eszközöket, tárgyakat. A tavalyi évben összesen 3 987 tonna hulladékot szerzett be a Kft.

A településen lomtalanítást évente egy alkalommal, előre meghirdetett időpontban szerveznek. A gyűjtött mennyiségről adatok nem állnak rendelkezésre, de ezt a hulladékot is a DHRV Kft. szállítja el.

III.1.2.2 Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok

A kiemelten kezelendő hulladékok közül a településen az orvosi rendelőkben keletkező egészségügyi hulladékot a Septox Kft. szállítja el. A tavalyi évben összesen 110 kg hulladék került elszállításra, valamint a Hungaropharma Zrt. 265 kg-ot vitt el a gyógyszertárból.

Az állati hulladék elszállításáról és kezeléséréről a gyepmester gondoskodik, aki maga tárja fel a tetemeket vagy lakossági bejelentések alapján intézkedik. A tetemeket a telephelyére – Gyömrő, Kövesmajor C/6 – szállítja, ahonnan az ATEV solti telephelyére kerülnek kezelésre.

A lomtalanítás keretében külön megszervezésre kerül az elektronikai hulladék elszállítás is. Ezen hulladéktípust külön kijelölt helyen adhatják le a lakosok a FE-GROUP INVEST Zrt.-nek.

Ezen kívül az év folyamán bármikor, telefonon előre egyeztetett időpontban az elektronikai hulladékok leadására lehetőség nyílik a DHRV Kft. dunaharaszti telephelyén. A Polgármesteri Hivatal leselejtezett elektronikai hulladékait az esztergomi székhelyű AWAK Bt. szállította el 2008 júniusában.

A használt elemek és akkumulátorok számára az önkormányzat az általános iskolában, az önkormányzat épületében és a művelődési házban 2006. szeptemberében összesen 4 darab 80 literes gyűjtőedényzetet helyeztetett ki. Elszállítás azóta nem történt, tehát keletkezett mennyiségről adatok nem állnak rendelkezésünkre.

| Hulladék | Mennyiség (kg/év) | Gyűjtés módja |
| --- | --- | --- |
| Veszélyes hulladékok | Hulladékolajok, Növényvédő szerek és csomagoló eszközeik, Azbeszt | ismeretlen | ismeretlen |
|  | Akkumulátorok és szárazelemek, | ismeretlen | Kihelyezett gyűjtőedény |
|  | Elektromos és elektronikai hulladékok | ismeretlen | Lomtalanításkor külön, leadás |
|  | Egészségügyi hulladékok | 375 | leadás |
|  | Állati eredetű hulladékok | ismeretlen | Gyepmesteri szolgálat |
|  | Egyéb hulladék | ismeretlen | ismeretlen |
|  | Csomagolási hulladékok összesen | 50 000 | Szelektíven, gyűjtőpontokon |
| Nem veszélyes hulladékok | Gumi | ismeretlen | Lomtalanítás, külön gyűjtés |
|  | Fém hulladék (D és H Metál Kft.) | 3 987 000* | leadás |
|  | Egyéb hulladék | ismeretlen | ismeretlen |

III.3. táblázat Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjtött hulladékáramok és éves mennyiségük

* több település összesen

### III.1.3. Csomagolási hulladékok

2006. 06. 01-jén bevezetésre került a szelektív hulladékgyűjtés, melynek keretében több mint 10 szelektív gyűjtőpont került kialakításra. Külön gyűjthető a papír-karton, műanyag hulladék, PET palack, fém, illetve az üveg hulladék.

A külön gyűjtött hulladékot szintén a DHRV Kft. szállítja el, melynek éves mennyisége mintegy 50 tonna, melyből 12 t papír, 12 t műanyag és 27 t üveg hulladék. (A fémhulladék mennyiségéről nem áll rendelkezésünkre számszerű adat, mert a szelektív gyűjtőkbe helyezett, jobbára alumínium nagy része, könnyű eladhatósága miatt, eltulajdonításra kerül.) Ezen intézkedés által a lerakásra kerülő csomagolási hulladék összessége jelentősen csökkent, a DHRV Kft. elmondása szerint, mintegy 5 %-ra mérséklődött a kommunális hulladék között megtalálható mennyiség.

## III.2. 	A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége

Dunavarsány területén sem működő, sem bezárt legális szilárdhulladék-lerakó nem található. Az illegális lerakások száma azonban időről-időre változik. Főleg erdőkben, útszéleken, a katonai tó mellett, illetve a város erdőspusztai részén találkozhatunk velük.

A hulladék összetétele az illegális lerakókon megszokott összetételhez hasonló. Megtalálható az építési törmelék, gumi, bútorok, elhasznált elektronikai berendezések.

Az illegális hulladéklerakók felszámolása évente kb. négyszer történik meg – kétszer ősszel és kétszer tavasszal –, illetve szükség szerint. Az összegyűjtött hulladékot a DHRV Kft. szállítja el, alkalmanként kb. 200 m3-t.

Ezen lerakók feltárását és ellenőrzését Dunavarsányban a polgárőrség, a mezőőr, valamint a közterület felügyelet végzi.

A korábbi tervben szerepel, hogy egy MOL vezeték megfúrása során talajszennyezés történt. Negyedévente figyelik a szennyezettség szintjét, a vizsgálati jegyzőkönyvekből egy példány az önkormányzathoz kerül.

Ezzel kapcsolatban az Önkormányzat továbbra is csak mint megfigyelő kell foglalkozzon, amennyiben továbbra is érkeznek a jegyzőkönyvek, és azokban romlásról nem esik szó.

## III.3. 	A településre beszállított és onnan kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége

### III.3.1. Nem veszélyes hulladékok

A tervezési területen legális hulladéklerakó nem található, a lakossági szilárd hulladék teljes egészében kiszállításra kerül. A gyűjtést és szállítást a DHRV Kft. Végzi, 2004 óta heti egy alkalommal, napokra előre meghatározott városrészen és utcákban. A hulladék ártalmatlanítása az Aries Kft. szigetszentmiklósi telepén történő átrakással a Saubermacher Bicske Kft. lerakóin történik. Ugyanakkor a hulladék egy csekély része illegális lerakásra kerül, mint azt korábban már részletesen kifejtettük.

A településen a Dunavarsány és Térsége Víziközműveit Üzemeltető Koncessziós Zrt. Szennyvíztisztító telepet üzemeltet, melyre nem csak Dunavarsány, hanem a környező települések – Taksony, Majosháza, Szigetszentmárton, Délegyháza, Áporka – szennyvize is kerül további kezelésre.

Dunavarsányban 2007-ben 183 963 m3 szennyvíz került a tisztítóba csatornán, valamint 1 930 m3 tengelyen. A városban található ipari parkból pedig összesen 211 047 m3 volt a beszállított mennyiség. Ez összesen 396 940 m3 szennyvizet jelent a tavalyi évben.

A településre beszállított mennyiség csatornán 573 398 m3, míg tengelyen 9 904 m3 volt, mely összesen 583 302 m3.

A településen – éppen a szennyvíztisztító miatt – kommunális szennyvíziszap is keletkezik. Éves mennyiségéről adat nem áll rendelkezésre, azonban idén először szállítottak el 1 882 m3 szennyvíziszapot komposztálásra a KÖRÉP-SZOLG Kft. dunaharaszti telephelyére.

Az építési-bontási hulladék nagyrészt az egyéb kommunális szilárd hulladékkal együtt lerakásra kerül, kisebb részben kátyúkat töltenek fel vele, illetve illegálisan lerakják.

A keletkezett zöldhulladék egy részét kiszállítják a településről, nagyobb része azonban komposztálás vagy egyéb módon helyben felhasználásra kerül. A korábban említett külön gyűjtési mód hatására a kommunális hulladékban mennyisége 30 %-ra csökkent.

A korábban említett D és H Metál Kft.-nél adhatóak le – nem csak Dunavarsány lakosai, hanem a környező települések lakói számára is – a feleslegessé vált fémből készült eszközök, tárgyak.

| Hulladék | Településre beszállított | Településről kiszállított |
| --- | --- | --- |
| Települési szilárd hulladék* | – | 2400 t/év |
| Települési folyékony hulladék* | 583 302 m3/év | - |
| Kommunális szennyvíziszap | - | 1882 m3 Egyszeri kivétel |
| Építési-bontási és egyéb inert hulladékok | – | bennfoglaltatik *-ban |
| Zöld hulladék | - | ismeretlen |
| Fém hulladék (D és H Metál Kft.)* * | 3987 t/év | 2986 t/év |

III.6. táblázat A településre be- és kiszállított nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük

* a csatornahálózaton és szippantással összegyűjtött mennyiség

** Dunavarsány és a környező települések együtt

### III.3.2. A településre beszállított és onnan kiszállított kiemelten kezelendő hulladékáramok

A kiemelten kezelendő hulladékáramok közül mindegyik kiszállításra kerül a településről.

Az egészségügyi hulladék teljes mennyisége a településről kiszállításra kerül, a begyűjtés és elszállítás megszervezése az orvosoknál és a védőnői szolgálatnál található rendelőben, valamint a patikában egyénileg történik.

Az állati eredetű hulladék elszállítása a gyepmester feladatai közé tartozik. Mennyiségéről információk nem állnak rendelkezésünkre. A gyepmester közlése alapján ezt nem is tudnánk megbecsülni, hiszen az illetékességi területéhez tartozó településekről összegyűjtött ilyen típusú hulladékot együtt szállíttatja el.

A hulladékolaj, akkumulátor, növényvédő szer és csomagolóeszközei, festékes göngyöleg, elektromos és elektronikai hulladékok, kiselejtezett gépjárművek, fémhulladékok, gumi szintén kiszállításra kerülnek a településről, többnyire lomtalanítás, vagy egyedi megoldás során; egyes esetekben a rendszeres szemétszállítás útján.

Az éves lomtalanítás során A FE-GROUP Invest Zrt. szervezésében külön elszállításra kerül az elektronikai hulladék a lakosság köréből, míg 2008-ban az Önkormányzattól az esztergomi székhelyű AWAK Bt. szállította el ezt a frakciót.

A használt elemeknek több gyűjtőedényzet is ki van helyezve a város több pontján, melyeket a Cella Hungarica Konzorcium Forego Kft. ürítene, azonban kihelyezés óta elszállítás még nem történt.

| Hulladék | Településre beszállított | Településről kiszállított |
| --- | --- | --- |
| Veszélyes hulladékok | Hulladékolajok, Növényvédő szerek és csomagoló eszközeik, Azbeszt | – | ismeretlen |
|  | Akkumulátorok és szárazelemek, | – | ismeretlen |
|  | Elektromos és elektronikai hulladékok | - | ismeretlen |
|  | Kiselejtezett gépjárművek | – | – |
|  | Egészségügyi hulladékok | – | 375 kg/év |
|  | Állati eredetű hulladékok | – | ismeretlen |
|  | Egyéb hulladék | – | ismeretlen |
| Nem veszélyes hulladékok | Csomagolási hulladékok összesen | – | 50 t/év |
|  | Gumi | – | ismeretlen |
|  | Egyéb hulladék | – | ismeretlen |

III.7. táblázat Az önkormányzatok felelősségi körébe tartozó, a településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendő hulladékáramok és éves mennyiségük

### III.3.3. Csomagolási hulladékok

Mint már említettük, a csomagolási hulladékok szelektív gyűjtése több mint 2 éve került bevezetésre. Külön gyűjthető a papír, a műanyag, a PET palack, az üveg és a fém hulladék.

Hetente szállítják el a műanyagot, a PET palackot és a fémet, a papírt 2 hetente, míg az üveget 6 hetente.

Ezek összmennyisége mintegy 50 t/év, melyből papír 12  t, műanyag 12 t, üveg 27 t.

## III.4. 	A tervezési terület éves hulladékmérlegének bemutatása

### III.4.1. Nem veszélyes hulladékok

A településen keletkezett és onnan elszállított 2 400 t/év mennyiségű kommunális szilárd hulladék – melyet a DHRV Kft. szállít el – lerakása teljes egészében a településen kívül történik.

Az évenkénti lomtalanításokról mennységi és összetételi adatok nem állnak rendelkezésre. A jövőben ezt az információt a mérlegjegyek alapján rögzíteni kellene.

Az illegális szemét eltávolítását a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. végzi évente kb. 4 alkalommal (2x tavasszal, 2x ősszel), illetve szükség szerint (2008 tavaszán a Csepel-szigeti civil szervezetek akciójához kapcsolódva, valamint a Föld napja alkalmából kb. 200 m3 hulladékot szállítottak el alkalmanként.

A településen keletkezett lakossági szennyvíz és folyékony hulladék csatornán és tengelyen érkezik a város területén található szennyvíztisztítóba. Jelenleg csupán 211 helyen nem valósult meg a hálózatra való rákötés.

A csatornán szállított mennyiség 183 963 m3, míg a tengelyen szállított mennyiésg 1 930 m3 volt a tavalyi évben.

Kommunális szennyvíziszap mennyiségére vonatkozóan az idei, első kiemelés során elszállított mennyiség áll rendelkezésünkre, mely 1 882 m3 volt. A teljes mennyiséget komposztálták.

Az építési hulladék szintén lerakásra kerül.

| Hulladék | Hasznosítás | Égetés | Lerakás | Illegális lerakás | Kezelés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/év | % | t/év | % | t/év | % | t/év | % | m3/év | % |
| Települési szilárd hulladék | – | – | – | – | 2 400 | 100 | n.a. | n.a. | – | – |
| Települési folyékony hulladék | – | – | – | – | – | – | – | – | 185 893 | 100 |
| Kommunális szennyvíziszap* | 1 882 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok | n.a. | n.a. | – | – | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | – | – |
| Zöld hulladék | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | – | – | n.a. | n.a. | – | – |
| Összesen | 1 882 | 100 | n.a. | n.a. | 2 400 | 100 | n.a. | n.a | 185 893 | 100 |

III.8. táblázat A nem veszélyes hulladékok kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg)

* Egyszeri kiemelés – éves mennyiségéről információ nem áll rendelkezésre

### III.4.2. Kiemelten kezelendő hulladékáramok

A településen az orvosi rendelőkben keletkezett egészségügyi hulladék teljes mennyiségét a Septox Kft. szállítja el, és égetéssel ártalmatlanítja azt.

Az állati eredetű hulladékot a gyepmester gyűjti össze, majd a telephelyére szállítja. Ezen hulladékok az ATEV Zrt. solti telephelyére kerülnek. Számszerű mennyiségéről adatok nincsenek, a gyepmester nem csak Dunavarsány, hanem a környező települések tetemeit együtt szállíttatja el.

Az elektromos és elektronikai hulladékok és fémhulladékok egy része, gumi elszállítását szervezetten – a DHRV Kft. szervezésében lomtalanítások alkalmával – a FE-Group Invest Zrt. végzi. Az egyedileg elszállított ilyen jellegű hulladék további sorsa nem követhető nyomon.

Az Önkormányzattól az elektronikai hulladékot az esztergomi székhelyű AWAK Bt. szállította el.

A korábban említett kiselejtezett gépjárművek és fémhulladékok másik része a D és H Metál Kft. dunavarsányi telephelyén adható le.

A városban több helyen kihelyezett speciális elemgyűjtő edényzetben gyűjthető külön a használt elem és akkumulátor hulladék. 2006 szeptembere óta azonban elszállítás még nem történt, így ennek mennyisége sem számszerűsíthető.

A 2006 óta bevezetett szelektív gyűjtés eredményeként a csomagolási hulladékokat is külön szállítja el a DHRV Kft. A kommunális hulladékban csupán 5 %-ot tesz ki ez a frakció.

| Hulladék | Hasznosítás | Égetés | Lerakás | Egyéb kezelt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/év | % | t/év | % | t/év | % | t/év | % |
| Veszélyes hulladék | Hulladékolajok, Növényvédőszerek és csomagoló eszközeik, Azbeszt | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|  | Akkumulátorok és szárazelemek, Elektromos és elektronikai hulladékok | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|  | Kiselejtezett gépjárművek | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|  | Egészségügyi hulladékok | – | – | 0,14 | 100 | – | – | – | – |
|  | Állati eredetű hulladékok | – | – | n.a | n.a | – | – | – | – |
|  | Egyéb hulladék | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Nem veszélyes hulladék | Csomagolási hulladékok összesen | 50 | 100 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|  | Gumi | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|  | Egyéb hulladék | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Összesen |  | 50 | 100 | 0,14 | 100 |  |  |  |  |

III.9. táblázat Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó kiemelt hulladékáramok kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg)

IV. fejezet – A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények

## IV.1. 	A jogszabályokban meghatározott műszaki követelmények és a területen folyó hulladékkezelésre előírt követelmények ismertetése

| Engedélyes neve | Címe | Telephelye | Tárgy |
| --- | --- | --- | --- |
| Dunaharaszti Regionális Városüzemeltetési Kft. | Dunaharaszti, Fő u. 46 |  | hulladékszállítás |
| Dunavarsány és Térsége Közműveit Üzemeltető Koncessziós Zrt. | Dunavarsány, hrsz 36/17 | Dunavarsány | Szennyvízelvezetés és tisztítás |
| Septox Kft. | Budapest, Komáromi út 2 | Budapest határában saját hulladékégető | Veszélyes hulladék átvátele, szállítása |
| Cella Hungarica Forego Kft. | Budakeszi, Szőlőskert u. 11 |  | Veszélyes hulladék begyűjtése |
| D & H Metál Kft. | Dunaharaszti, Soroksári út 35 | Dunavarsány, Ipari park 034/26 hrsz. | Fémhulladék begyűjtés |

IV.1. táblázat A területen folyó, hulladékkezelésre kiadott környezetvédelmi hatósági engedélyesek megnevezése, címe

V. fejezet – Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések

Az Önkormányzat a következő hulladékkezeléssel kapcsolatos intézkedéseket hozta:

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-Testületének - 26/2007 (XI. 14.) rendelettel módosított - 27/2006 (XII. 13.) rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatásról

Dunavarsány Város Képviselő-Testületének – 25/2004 (IX. 16.) rendelettel módosított – 16/2004 (VI. 08.) rendelete a Talajterhelési díjról (egységes szerkezetben)

Dunavarsány Város Képviselő-Testületének – a 11/2004 (IV. 6.), a 14/2004 (V.26.), a 25/2004 (IX. 16.) és a 10/2005 (IV.20.), a 26/2006 (XII. 13.) és a 27/2006 (XII. 13.) rendelettel módosított – 19/2001 (X. 24.) rendelete a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település köztisztaságáról

Dunavarsány Város Képviselő-Testületének – a 19/2003 (IX. 15.), a 29/2003 (XII. 09.), a 25/2004 (IX. 16.), a 35/2005 (XII. 22.), a 32/2006 (XII. 13.) és a 30/2007 (XII. 12.) rendelettel módosított – 20/2002 (XII. 13.) rendelete a szennyvízelvezetésről (egységes szerkezetben)

Működési engedély kiadása D és H Metál Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére hulladékgyűjtés és kezelés tevékenység folytatására

A településen az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések nem történtek.

VI. fejezet – A hulladékok kezelése, a kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások

## VI.1. 	Hulladékok gyűjtése és szállítása

2004. 06. 01-jén Dunavarsány Önkormányzata szolgáltatási szerződést kötött a Dunaharaszti Regionális Városgazdálkodási Kft.-vel lakossági szilárd hulladék szállítására. A korábbi szerződött féllel – a TAPPE Kft.-vel – nem voltak elégedettek a szolgáltatás színvonalát tekintve.

A háztartások, igényektől függően, 80 és 120 literes hulladékgyűjtőben gyűjtik a hulladékot, nagyobb hulladéktermelők 1100 literes műanyag konténert használhatnak. A szállítás hetente egyszer történik, előre meghirdetett városrészeken és utcákon naponta, közvetlenül az ingatlantól.

Csomagolási hulladék gyűjtésére 11 gyűjtősziget került kialakításra a DHRV Kft. szervezésében. Ezeken a pontokon papír és karton, műanyag, üveg és fém hulladék, valamint PET palack szelektív gyűjtésére van lehetőség. Hetente, kéthetente üríti a konténereket a DHRV Kft.

Évente egy alkalommal, előre meghirdetett időpontban, ősszel rendeznek lomtalanítást. Az itt kihelyezett, nem veszélyes hulladékokat is a DHRV Kft. szállítja el. A veszélyes hulladékok „leadása” is megoldottnak tekinthető ezen alkalmakkor, ugyanis külön kijelölt helyeken helyezhető el az elektronikai hulladék, melyet a FE-Group Invest Zrt. szállít el.

Zöldhulladék külön gyűjtését is megszervezte a szolgáltató, évente kétszer – tavasszal és ősszel. Külön szolgáltatásként azonban igénybe vehető az április végén kezdődő, 26 héten át tartó zöldhulladék elszállítás, díjfizetés ellenében. Hetente egy alkalommal szállítják el a zsákokban kihelyezett zöldhulladékot a lakóingatlanoktól. A szolgáltatást nem kell külön megrendelni, annak díját a zsákok megvásárlásával rója le az igénybevevő.

A településen a szennyvízcsatorna-hálózat teljesen kiépítésre került, csupán 211 olyan ingatlan van, ahol a bekötés még nem valósult meg. Innen tengelyen szállítják el a szennyvíztisztító telepre a folyékony hulladékot. A telep Dunavarsány külterületén található. Itt kezelik még Taksony, Majosháza, Szigetszentmárton, Délegyháza és Áporka települések szennyvizét is.

A tisztítóból üzemelése óta először ebben az évben, azaz 2008-ban emeltek ki kommunális szennyvíziszapot, melyet a KÖRÉP-SZOLG Kft. Dunaharasztiban található telephelyére szállítottak komposztálásra.

A városban működik a D és H Metál Kft., amely vas és fém hulladék begyűjtéssel foglalkozik. A hulladékot nem kezelik, hanem tovább értékesítik megfelelő kezelő vállalatoknak. A kft.-hez nem csak Dunavarsányból, hanem a közeli településről is szállítanak hulladékot a lakosok.

A kiemelten kezelendő hulladékáramok közül az egészségügyi hulladékot a településen található orvosi rendelőkből a Septox Kft. szállítja el egyszer használatos gyűjtőeszközökben, melyet saját égetőjükben ártalmatlanítanak, míg a patikákban az erre a célra kihelyezett gyűjtőedényeket a Hungaropharma Zrt. üríti.

Az állati eredetű hulladék elszállítása a gyepmester feladata, aki összegyűjti az elhullott tetemeket és gyömrői telephelyére szállítja azokat. Onnan a solti ATEV-hez kerül, akik megfelelően kezelik.

A településen 3 ponton 4 darab használt elem és akkumulátor gyűjtésére alkalmas gyűjtőedényt helyezett ki a Cella Hungarica Forego Kft. A kihelyezés óta elszállítás még nem történt.

A településen sem gyűjtőpont (konténer), sem hulladékudvar, sem begyűjtő járat nincs veszélyes hulladékok számára. Korábban a különböző veszélyes hulladékokat a DHRV Kft. dunaharaszti telephelyén lehetett leadni, azonban ez a lehetőség 2008-ban megszűnt.

| Hulladék | Begyűjtő, szállító neve | Székhelye (település) | Begyűjtött mennyiség | Begyűjtő kapacitása | Begyűjtésre használt szállítóeszköz | Kezelő megnevezése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Települési szilárdhulladék | Dunaharaszti Regionális Városgazdálkodási Kft. | Dunaharaszti | 2400 t/év | n.a | zártrendszerű hulladékszállító autó | ARIEST Kft.. |
| Lakossági szennyvíz | BFSZ Kft. | Dunavarsány | 4 890 m3/év | – | Szennyvízszippantó tartálykocsi | Dunavarsány és Térsége Víziközműveit Üzemeltető Koncessziós Zrt. |
| Lakossági szennyvíz | Dunavarsány és Térsége Vízközműveit Üzemeltető Koncessziós Zrt. | Dunavarsány | 980 242 m3/év | 6 500 m3/d | csatornahálózat | Dunavarsány és Térsége Víziközműveit Üzemeltető Koncessziós Zrt. |
| Zöld hulladék | Dunaharaszti Regionális Városgazdálkodási Kft. | Dunaharaszti | n.a | n.a | zártrendszerű hulladékszállító autó | KÖRÉP-SZOLG Kft. |

VI.1. táblázat A nem veszélyes hulladékokat begyűjtő vállalkozások

| Hulladék | Begyűjtő, szállító neve | Székhely (település) | Begyűjtött mennyiség | Begyűjtő kapacitás (t/év) | Begyűjtésre használt szállítóeszköz | Kezelő megnevezése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| egészségügyi hulladék | Septox Kft. | Dunavarsány | 110 kg/év | n.a. | MB ATEGO 815-ös hátfalas, zárt dobozos | Septox Kft. |
| egészségügyi hulladék | Hungaropharma Zrt.. | Dunavarsány | 265 kg/év* | n.a. | n.a | Dorogi és Győri hulladékégető |
| Elektronikai hulladék | FE-Group Invest Zrt. | Budapest | n.a | n.a | 7,5 tonnás zárt dobozos autó | FE-Group Invest Zrt. |
| hulladékolaj, növényvédőszer és eszközök, festék göngyöleg | Dunaharaszti Regionális Városgazdálkodási Kft. | Dunaharaszti | ismeretlen | n.a | zártrendszerű hulladékszállító autó | ARIEST Kft. |
| szárazelem, akkumulátor | Cella Hungarica Forego Kft. | Budapest | n.a | n.a | 3,5 t emelőhátfalas tehergépkocsi | Aszódi veszélyes hulladéklerakó |
| Gumi | Dunaharaszti Regionális Városgazdálkodási Kft. | Dunaharaszti | ismeretlen | n.a | 7,5 tonnás emelő hátfalas tehergépkocsi | Euro-Novex Kft. |
| Vas és fém | D és H Metál Kft. | Dunavarsány | 3987 t/év* | n.a | Lakosság általi leadás | n.a. |

VI.2. táblázat A területen működő, egyéb kiemelt hulladékot begyűjtő szervezetek a tervezési időpontban

* Környező településekkel közösen

### VI.1.1. A területen folytatott szilárd hulladékkezelési (hasznosítási, ártalmatlanítási) tevékenység általános ismertetése, értékelése

A településeken legális, minden engedéllyel rendelkező hulladékkezelési tevékenység nem folyik.

### VI.1.2. A felhalmozott hulladékok tárolásának, helyzetének (problémakörének) ismertetése

Az illegális hulladéklerakásokat is részleteztük már a III.2. fejezetben, itt csak a kapcsolódó problémákat foglaljuk össze.

Az illegális hulladéklerakókat évente kb. négyszer felszámolják, a lerakott hulladékokat a DHRV Kft. szállítja, alkalmanként kb. 200 m3-t.

Az ismétlődő lerakások akadályozása neveléssel, illetve bírságolással lenne megoldható. Ez utóbbi azért is lenne hatékony, mivel a településen polgárőrség, mezőőrség működik, illetve a közterület-felügylet is aktívan részt vesz ezen lerakók feltárásában, megfigyelésében.

## VI.2. 	A települési szilárd hulladékgazdálkodás helyzetelemzésénél előírtakon túl ismertetendő tényezők

### VI.2.1. A másodnyersanyag visszanyerés és a hasznosítás aránya a tervezési területen

Másodnyersanyag az az anyag, amely hasznosítási művelet során a hulladékból keletkezik.

A tervezési területen az önkormányzat felelősségébe tartozó hatáskörökben nincs másodnyersanyag visszanyerés és hasznosítás.

### VI.2.2. A területen a települési hulladék részeként keletkező biológiailag lebomló szerves hulladék mennyisége, és ebből a lerakásra kerülő mennyiség, a jelenlegi komposztáló és egyéb kezelőkapacitás és a későbbiekben le nem rakható mennyiség összevetése

A lebomló hulladékok aránya a települési szilárd hulladékban megközelítőleg 30 % – ami országos viszonylatban átlagosnak mondható. Ez teljes egészében lerakásra kerül. Sem komposztáló, sem egyéb kezelő kapacitás nem áll rendelkezésre, azonban külön zöldhulladék gyűjtést biztosít a településen a közszolgáltató vállalat.

## VI.3. 	A települési folyékony hulladékkal való gazdálkodás helyzetelemzése

### VI.3.1. A településen keletkező települési folyékony hulladék mennyisége, lerakóhelyi gyűjtés –körzetenként

Mint már többször említettük, a településen szennyvíztisztító telep működik.

Az előző tervezési időszakhoz képest a telepen bővítés nem történt, csupán a csatorna-hálózatra való rákötések száma emelkedett. Bekötésre került az üdülőövezet is, csupán 211 lakóház oldja meg a szennyvízelvezetést szippantásos módszerrel.

|  | Lakosegyenérték (m3/év/fő) | Mennyiség (m3/év) |
| --- | --- | --- |
| Lakossági folyékony hulladék Dunavarsányból | 0,08 | 185 893 |
| Ipari szennyvíz Dunavarsányból | - | 211 047 |
| Lakossági folyékony hulladék a többi településről | n.a | 583 302 |

VI.3. táblázat A településen keletkező települési folyékony hulladék mennyisége

### VI. 3.2. A települési folyékony hulladék kezelése

A település szennyvize a helyben található Dunavarsányi és Térsége Víziközműveit Üzemeltető Koncessziós Zrt. telepére kerül, ahol biológiai tisztításon megy keresztül. A keletkező szennyvíziszapot komposztálják. A területen nem folyik ilyen jellegű hasznosítás.

A továbbra is emésztőgödrökben gyűjtött szennyvíz nagyrészt elszikkad, 2007-ben 1930 m3 ilyen módon keletkezett szennyvíz került be a telepre a városból, más településről pedig 9904 m3

| Kezelés módja | Kezelt mennyiség (m3/év) | Kezelőtelep üzemeltetője |
| --- | --- | --- |
| Szennyvíztisztító telepen biológiai tisztítás | 980 242 | DTV Zrt. |

VI.4. táblázat A települési folyékony hulladék jelenlegi kezelési módja, kezelt mennyisége

## VI.4. 	A települési szennyvíziszappal való gazdálkodás helyzetelemzése

Mint azt már többször említettük, a tervezési területről először idén, azaz 2008-ban szállítottak el szennyvíziszapot a Dunaharasztiban működő komposztálóba.

VII. fejezet – Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása

A települési hulladékgazdálkodás céljait alapvetően két tényező határozza meg, így a hazai és nemzetközi szabályozás, valamint a helyi adottságok, környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági szempontok.

A hazai hulladékgazdálkodás szabályozásának módját alapvetően a 2000. évi XLIII. számú hulladékgazdálkodásról szóló törvény és a kapcsolódó jogszabályok determinálják. A teljesség igénye nélkül a következőket emeljük ki:

A törvény célja (1.§): a hulladékkeletkezés megelőzése, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a fogyasztás-termelés körforgásban tartása, a nem hasznosuló, vissza nem forgatható hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása.

A hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében a következő alapelveket kell érvényesíteni (4.§): megelőzés elve, elővigyázatosság elve, gyártói felelősség elve, megosztott felelősség elve, elvárható felelős gondolkodás elve, elérhető legjobb eljárás elve, szennyező fizet elv, közelség elve, regionalitás elve, önellátás elve, fokozatosság elve, példamutatás elve, valamint a költséghatékonyság elve.

5.§ (6) Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.

A helyi hulladékgazdálkodási tervben szereplő, lerakásra kerülő biológiailag bontható hulladék arányát a mért értékhez képest a következőképpen kell csökkenteni (56.§ (7)):

2004. július 1. napjáig 75 %-ra,

2007. július 1. napjáig 50 %-ra,

2014. július 1. napjáig 35 %-ra.

2005. július 1. napjáig el kell érni, hogy a hulladékká vált csomagolóanyagok legalább 50 %-a hasznosításra kerüljön, ezen belül legalább 25 %-a anyagában kerüljön hasznosításra úgy, hogy ez az arány minden anyagtípusnál legalább 15 % legyen.

Fontos kiemelni a II. Nemzeti Környezetvédelmi Programot (2003-2008) is – a következő 5 évre szóló NKP még nem jelent meg a tervezési időszakban - , amely a következő hulladékgazdálkodással kapcsolatos főbb pontokat tartalmazza:

„…

8.1	A megelőzés és a hasznosítás fejlesztése a települési hulladékok körében

8.1.1	A települési hulladékok keletkezésének megelőzése, csökkentése

8.1.2	A települési hulladékok elkülönített begyűjtésének jelentős növelése

8.1.3	Elkülönítetten gyűjtött települési hulladékok előkezelése és hasznosítása

8.1.4	Biológiai úton lebomló szerves hulladék elkülönített kezelése, komposztálása, helyi hasznosításának elősegítése

8.2	A megelőzés és a hasznosítás fejlesztése a termelő ágazatokban

8.2.1	A megelőzés és hasznosítás fejlesztése a veszélyes hulladékok körében

8.2.2	Mezőgazdasági és élelmiszeripari biomassza program

8.2.3	A megelőzés és hasznosítás fejlesztése a nem-veszélyes hulladékok körében

8.2.4	Kiemelt hulladékáramok programjai (csomagolás, ásványolaj, PCB, szárazelemek és akkumulátorok, gumiabroncs, gépjármű, elektronikai készülékek, egészségügyi hulladék, állati hulladék, növényvédő-szerek)

8.2.5	Építőipar hulladékainak hasznosítása

8.3	Az ártalmatlanítandó települési hulladékok alacsony környezeti kockázatú kezelése

8.3.1	Komplex regionális begyűjtő-kezelő rendszerek kialakítása

8.3.2	Régi, felhagyott lerakók környezeti vizsgálata és rekultiválása

8.3.3	A Fővárosi Hulladékhasznosító Mű korszerűsítése

8.3.4	Települési folyékonyhulladék-kezelés korszerűsítése

8.4	Az ártalmatlanítandó hulladékok alacsony környezeti kockázatú kezelése a termelő ágazatokban

8.4.1	Az országos veszélyeshulladék-kezelő hálózat létrehozása

8.4.2	Egyéb, ágazati veszélyeshulladék-kezelési és -ártalmatlanítási programok

8.4.3	Ipari hulladék-ártalmatlanítási program

8.4.4	Azbeszt-mentesítési program

8.5.	A tervezettség és a hatékonyság javítása a hulladékgazdálkodásban

8.5.1	A jogérvényesítés erősítése

8.5.2	A jogi és a gazdasági-ösztönző szabályozási rendszer teljessé tétele

8.5.3	Hulladékgazdálkodási tervek összehangolása és támogatása

8.5.4	Technikai és szakmai fejlesztés, oktatási-képzési programok

8.6.	Horizontális intézkedések

8.6.1	Hulladékgazdálkodással kapcsolatos K+F, amelynek fontos területei: a hulladékok káros hatása elleni védelem megalapozása (az újrahasználatot és az újrafeldolgozást elősegítő szelektív begyűjtési, elkülönítési és előkezelési fejlesztések; energetikai célú hulladékhasznosítás), veszélyes és nem veszélyes hulladékok képződésének mérséklésére vagy elkerülésére, hasznosítására, ártalmatlanítására alkalmazható korszerű technológiák kidolgozása.

8.6.2	Szemléletformálás

…”

Egy korszerű hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése, a jelenlegi rendszer korszerűsítése időigényes és lépésről lépésre történhet (fokozatosság elve). A rendszer műszaki, technológiai része csak anyagi források kérdése. A program megvalósításának társadalmi feltételei fontosak (VII.1. táblázat), így az egyik legfontosabb elem a megfelelő szintű és folyamatos tájékoztatás, a nyilvánosság és partnerség.

| Szereplő | Jelenlegi szerepek | Jövőbeni új szerepek |
| --- | --- | --- |
| Önkormányzat | -rendeletek, határozatok kibocsátása -szolgáltató kiválasztása -környezetvédelmi alap létrehozása, felhasználása a képviselőtestület döntése alapján -lakosság tájékoztatása, -díjbeszedés | -hulladékgazdálkodási terv készítése -hulladékgazdálkodási adatok gyűjtése -példamutatás -szemléletformálás |
| Hulladékgyűjtő és kezelő szolgáltató | -szolgáltatás -díjbeszedés | -hulladékgazdálkodási adatok szolgáltatása |
| Lakosság | -rendeletekben, határozatokban előírtaknak megfelelni -hulladékgazdálkodási terv véleményezése -díjfizetés | -környezeti problémák megszüntetésében való részvétel -környezettudatos magatartás |
| Közintézmények | -rendeletekben, határozatokban előírtaknak megfelelni -díjfizetés | -példamutatás |
| Vállalkozások, cégek | -rendeletekben, határozatokban előírtaknak megfelelni -hulladékgazdálkodási terv véleményezés -díjfizetés | -környezeti problémák megszüntetésében való részvétel -környezettudatos magatartás - hulladékgazdálkodási adatok szolgáltatása |
| Hatóságok | -ellenőrzés -engedélyezés | -hulladékgazdálkodási terv készítésének nyomon követése, véleményezése |

VII.1. táblázat Helyi szereplők jelenlegi és jövőbeni feladatai

## VII.1. 	A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései a tervezési területen, a tervidőszak végére várhatóan keletkező hulladékok mennyisége és összetétele

### VII.1.1. A képződő hulladék mennyiségének várható alakulása

A települési szilárd hulladéknál a képződő mennyiségben továbbra sem várható csökkenés, inkább folyamatos tömegnövekedéssel kell számolni, legfőképp a térség demográfiai változásait figyelve. Csökkenés csak a lerakásra kerülő hulladékok mennyiségében tervezhető, amelyet a törvény kötelező jelleggel elő is ír.

Kezeletlen folyékony hulladék mennyiség nem kimutatható. A teljes csatornázottság, és a bevezetett talajterhelési díj eredményeképp, még a tengelyen szállítás aránya is csökkenést kell mutasson.

| Hulladék | 2002 | 2008 tervezett | 2007/2008 tény | 2014 tervezett |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Települési szilárd hulladék | 1 816 t/év | 1 850 – 1 860 t/év | 2 400 t/év | 2 800 – 3 000 t/év |
| Települési folyékony hulladék * | 113 305 m3/év ** | 145 000 – 150 000 m3/év ** | 185 900 m3/év | 210 000 – 230 000 m3/év |
| Kommunális szennyvíziszap | 1 127 m3/év | 2 093 m3/év | n.a 1 432 m3 egyszeri kiemelés | 2 800 – 3 200 m3/év |
| Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok | 320 t/év | 325-330 t/év | n.a |  |
| Zöldhulladék | n.a | n.a | n.a |  |

VII.2. táblázat A nem veszélyes hulladékok keletkezésének tervezett mennyisége (t/év)

* Ipari park nélküli adatok

** 1 000 kg/m3 átlaggal átszámolva

### VII.1.2. Csökkentési célok

►Az Országgyűlés 110/2002. (XII.12.) OGY határozata az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről értelmezésében a lerakandó hulladék biológiailag bontható szervesanyag tartalmának csökkentésre vonatkozó célokat az 1995-ben keletkezett mennyiség alapulvételével kell meghatározni. Vagyis a törvényi előírás szerint 2007-re a ’95-ös mennyiség felére, 2014-re pedig harmadára kell csökkenjen az évente lerakott szervesanyag mennyisége. Ezt leginkább az egy főre jutó mennyiségként lehetne kalkulálni, de sem a mostani, sem a korábbi tervezési időszak adataiból nem lehet az 1995-ös értékeket visszaszámolni – direkt adatok pedig nem állnak rendelkezésre.

A jelenleg lerakott hulladékok mintegy 30 %-a biológiailag lebomló, nagyjából évi 720 tonna. Ez bizonyosan több, mint a ’95-ös mennyiség fele, de - az említett demográfiai változások miatt - nem is a konkrét mennyiséget kell alapul vegyük. A korábban országosan jellemző, 35 % feletti lebomló tartalmat, illetve más hasznosítható szekciók lerakóbeli csökkenését figyelembe véve, majd a népességhez viszonyítva is, csak a ’95-ös érték ¾ részének becsülhetjük ezt a 720 tonnát (kb. 100 kg/fő/év). Vagyis 2014-ben, változatlan lakosság mellett, nagyjából 320 t, egy lakosra vetítve körülbelül 45-50 kg kellene legyen a törvényben előirányzott mennyiség.

Ez a követelmény a tervezési területen csak úgy érhető el, ha minden kerti hulladék elkerüli a szemetest, azaz vagy hasznosítják helyben, vagy igénybe veszik a szelektív zöldhulladék gyűjtés lehetőségét. A zömében kertesházas beépítés a konyhai hulladékok részleges hasznosítását is lehetővé teszi, ezekről a lehetőségekről azonban sok lakosnak tájékoztatásra van szüksége.

A törvény ugyanakkor azt tűzi ki végleges célként – ehhez ugyan határidőt egyelőre nem rendel –, hogy a biológiailag lebomló hulladék lerakása teljes egészében megszűnjön.

►Az OHGT szerint csökkenteni kell a lerakóba kerülő, hulladékká vált csomagolóanyag mennyiséget 2005-re úgy, hogy annak legalább a fele hasznosításra kerüljön.

A DHRV adatai alapján látható, hogy az általuk begyűjtött csomagolóanyagok mintegy harmada érkezik a szelektív gyűjtő szigeteken keresztül. Ezt kiegészítve az egyénileg hasznosított csomagolóanyagok becsült mennyiségével, ez a cél teljesült az előző tervidőszakban. A továbbiakban az elért eredmények, illetve a hatékonyság javítása a feladat.

VII.1. ábra Világos tájékoztató a szelektív konténeren

A szelektív gyűjtés jelenlegi gyűjtőszigeteinek környezete példásan rendezett. A gyűjtőkonténerek oldalán részletes és egyértelmű tájékoztatás szerepel, hogy hova mit javasolt, illetve mit ellenjavallott elhelyezni – bár némelyik felirat már cserére szorulna. Némelyik edényben ennek ellenére komoly káosz található, nem csak rossz helyre dobják a hulladékot, hanem olyan anyagokat is tesznek a többi közé, melyek egyik szelektív gyűjtőbe sem valóak. Mivel a hulladék külön gyűjtésével, majd a szigethez szállításával elvégzik a szelektív gyűjtés oroszlánrészét, nyilván nem beszélhetünk sem rosszindulatról, sem lustaságról ez ügyben. A kérdőívek tanúsága szerint, az emberek meg vannak győződve róla, hogy helyesen ismerik a szigetek működését, a valóságban azonban komoly ismereti hiányosságok vannak. Sokan nem is sejtik, hogy egy margarinos dobozból kiolvadó maradék zsiradék, szinte az összes papírt hasznosíthatatlan módon képes beszennyezni.

VII.2. ábra Nem oda való szennyezési források a papírgyűjtő szelektív konténerben

A legfontosabb – és leghatékonyabb teendő ezen a téren, a tájékoztatás mennyiségének és színvonalának fokozása. Fontos színtere lehet ennek az iskola, ahol nem csak a következő generáció számára tehető egyértelműbbé a helyzet, de a diákokon keresztül a szülők is „nevelhetőek”. Ugyanakkor rendezvényeken is lehet javítani a szolgáltatások ismertségét, nem csak egyszerű tájékoztatással, hanem például sikeresen megválaszolt kérdőívekért járó egyszeri díjkedvezmények, vagy szolgáltatások felajánlásával is.

| Hulladék | Csökkentési cél |
| --- | --- |
| biológiailag bontható szilárd szerves anyag | 2014-re 50 kg/fő/év alá csökkenteni a lerakott mennyiséget |
| hulladékká vált csomagolóanyag | Több mint fele kerüljön hasznosításra |
| települési folyékony hulladék | Csatornára kötetlen ingatlanok megszüntetése |

VII.3. táblázat A nem veszélyes hulladékokra vonatkozó csökkentési célok

►Néhány veszélyes hulladék elkülönített gyűjtése nem megoldott jelenleg, különös tekintettel a növényvédő szerekre, háztartási vegyi anyagokra és mindezek csomagolásaira. Ennek a helyzetnek az orvoslása is az elérendő célok között kell szerepeljen.

►A hulladékgazdálkodási helyzet megfelelő felméréséhez, illetve a későbbi tervezésekhez elengedhetetlenül fontos, hogy megfelelő adatok (és megfelelő mennyiségben) álljanak az Önkormányzat rendelkezésére. A szolgáltatók, illetve a vállalkozások kötelezettek az adatszolgáltatásra, az Önkormányzat pedig jogosult ezeknek az adatoknak a bekérésére, összegyűjtésére (a mindenkori települési közszolgáltató által elszállított települési hulladék, szelektíven gyűjtött hulladékok, a szennyvíztisztítóba Dunavarsányból, illetve a társult településekről csatornán, valamint tengelyen beszállított szennyvíz mennyisége, lomtalanításkor elszállított hulladék, külön gyűjtött veszélyes hulladék, egészségügyi hulladék mennyisége), így a jogi háttér biztosított. Mindössze a megfelelő feladatkör beillesztésére van szükség a Polgármesteri Hivatal működésébe.

Ugyanakkor az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló 215/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 1. számú melléklete a települési önkormányzatok részére előírta a települési hulladékgazdálkodási politikáról szóló önkormányzati adatszolgáltatást, melyet. 2 évente - páros éveket követő márciusig kellett teljesíteni. Hasonló feladatok sem valósíthatóak meg rendszeres és átgondolt adatgyűjtés nélkül.

►A tájékoztatás, szemléletformálás területén tapasztaltunk leginkább elmaradásokat a korábbi terv végrehajtásában, így ezek pótlását is a fontos célok között kell megemlíteni. Bár e tevékenységnek is vannak nyilvánvaló költségei, egy hulladékgazdálkodási beruházáshoz képest nagyságrendekkel kisebb összegekre van szükség, így a jól végzett ismeretbővítés nem csak elengedhetetlen, de ráadásképp költséghatékony megoldás is!

►Az illegális lerakók folyamatos ellenőrzése és felszámolása. Mivel a jelenség elfogadható költségek mellett nem gátolható, a jelenlegi módszert kell folytatni, közben pedig a környezettudatos nevelésben kell keresni a hosszú távú megoldást. Mint az a kérdőívezésnél is feltűnő volt, a település illegális lerakóival nem szembesülők is elítélik, problémásnak tartják azok létezését, így a szemléletformálás nagyon is reális eszköz lehet a hosszú távú célok között.

VIII. fejezet – A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program

## VIII.1. 	Módszerfejlesztési, intézményfejlesztési, ismeretterjesztő, szemlélet- formáló, tájékoztató, oktatási és kutatási-fejlesztési programok

A tervezési területen, mint Magyarországon általában, a hulladékgazdálkodással az a legnagyobb gond, hogy az okok és célok ismeretlenek a lakosság számára. Ahhoz, hogy a jogszabályban megfogalmazott követelmények teljesíthetőek legyenek, először ezt az ismerethiányt kell megszüntetni. Ennek érdekében kampányt kell indítani, hogy a lakosság mennél jobban megismerje a szelektív gyűjtés és komposztálás céljait, módszereit, eszközeit, és nem utolsó sorban előnyeit. A kampánynak többsíkúnak, többféle eszközt alkalmazónak, és az eszközök valamelyikének személyhez szólónak kell lennie.

Fontos, hogy a felnövekvő generáció felkészüljön a hulladékgazdálkodás területén bekövetkező változásokra. Mivel az iskoláskorú gyermekek fokozottan fogékonyak a környezeti nevelésre, az iskoláknak van igazán fontos szerepe. Ugyanakkor már az óvodában fel kell készíteni a gyerekeket arra, hogy felismerjék, hogy környezetvédelmi szempontból mi helyes és mi nem.

Cél: A lakosság felkészítése a bekövetkezett és további várható változásokra, feladatokra, bizonyos ok-okozati összefüggések bemutatása.

Tájékoztató előadások, fórumok: lakosságnak rendszeresen előadásokat kell szervezni a szelektív hulladékgyűjtésről, komposztálásról

Szolgáltatókat, szolgáltatásokat népszerűsítő, lakosság ismereteit, szokásait felmérő rendezvények

Plakátok, poszterek, helyi lapban cikkek, cikksorozatok

Előadás- vagy ismeretterjesztő sorozatot kell indítani a komposztálásról azoknak, akik még nem hasznosítják biológiailag bontható háztartási hulladékaikat.

A módszerfejlesztés másik fontos feladata az adatgyűjtés, annak érdekében, hogy a tervben foglaltak teljesítése ellenőrizhető legyen, illetve a további tervezések pontosabbak lehessenek - ugyanis a tervkészítés időtartamába nem fér bele egy kellő alaposságú adatgyűjtés, főleg a korábbi adatok beszerzése reménytelen. Ehhez folyamatosan informálódnia kell az önkormányzatnak a lakosság hulladékgazdálkodási szokásairól. Így tájékozódni tudnak a problémákról, amelyekre megpróbálhatnak megoldást találni. Természetesen az adatgyűjtésnek ki kell terjednie a hulladékkal kapcsolatos szolgáltatókra, illetve hulladékot „termelő” vállalkozásokra is, ehhez a jogi háttér biztosított. Már az is sokat jelentene, ha minden hulladékkal kapcsolatos mérlegjegyet bekérne a hivatal.

Javasoljuk továbbá egy hulladék- és környezetgazdálkodásért felelős személy szakképzését, az újonnan keletkező feladatok, tevékenységek finanszírozására pedig a béralap ide vonatkozó növelését.

| program célja | határidő | felelős | költség | Forrás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ismeretterjesztés, szemléletformálás | 2009-től folyamatosan | jegyző | 200 eFt/év | pályázat, önkormányzat |
| folyamatos környezeti nevelés | 2009-től folyamatosan | jegyző | 200 eFt/év | pályázat, önkormányzat |
| adatgyűjtés, rendszer kialakítása | 2009. szeptember | jegyző | 600 eFt | önkormányzat, pályázat |
| alkalmazott szakképzése | azonnal | jegyző | 300 eFt | pályázat, önkormányzat |
| rendszer folyamatos üzemeltetése | 2009-től folyamatosan | alkalmazott | 600 eFt/év | önkormányzat |
| időben megrendelt felülvizsgálatok | 2 évente rendszeresen | jegyző | 200 eFt/2 év | önkormányzat |

VIII. 1. táblázat A módszerfejlesztési programok költségei és forrásai

## VIII.2. 	Hulladékgazdálkodási cselekvési program

### VIII.2.1. A hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitűzések elérését szolgáló intézkedések meghatározása

A hulladékhasznosítás előírt szintjének, és a lerakásból való kitiltás követelményének teljesítése csak regionálisan átgondolt, hatékonyan működtetett szelektív gyűjtőrendszer alkalmazásával lehetséges.

Ilyen megoldás a településen beüzemelésre került. A korábban lerakásra kerülő csomagolási hulladékok harmada kerüli el ezen a rendszeren keresztül a lerakót. A gyűjtőszigetek megtartása mindenképp kívánatos, akkor is, ha a szolgáltató háztól való szállítás bevezetésével kíván tovább javítani a hatásfokon. Amennyiben az új módszer sikeres, érdemes párhuzamosan üzemeltetni, ha sikertelen, akkor pedig egy átgondolt tervezés után a gyűjtőszigetek számát célszerű növelni.

Szintén ide tartozik a biológiailag bontható hulladékok kezelése, melyre két lehetőség van:

térségi komposztáló igénybevétele, vagy

egyedi, házi komposztálás.

Az első megoldást a DHRV elősegíti az évi többszöri rendszeres, valamint a 26 hetes egyedileg rendelhető zöldhulladék begyűjtési rendszerével. E mellett az egyedi, házi komposztálás elősegítése is ésszerűnek látszik. A komposztáló berendezések beszerzését érdemes valamilyen akcióval segíteni.

A háztartások amortizációs hulladékainak elszállítására meg kell őrizni az évi minimum egy lomtalanítást, a kiegészítő megoldással együtt, miszerint a lomtalanítással egy időben, ideiglenes veszélyeshulladék-gyűjtő pontok, gyűjtőjáratok kerülnek felállításra – különös tekintettel a növényvédő- és háztartási vegyszerekre. A lakosság véleménye szerint lomtalanítást évente kétszer kellene szervezni, így csökkentve az illegális lerakási „vágyat”. Amennyiben ez nem megvalósítható a költségigény növekedése miatt, legalább az ideiglenes veszélyeshulladék gyűjtést érdemes évi több alkalomra növelni.

Természetesen ennél kívánatosabb, de jóval költségesebb megoldás lehet egy állandóan üzemelő átvevőhely létesítése. Vegyi anyagokra ez nem megvalósítható önkormányzati szervezésben. Azonban az önkormányzat akkumulátorok, növényvédő szerek, háztartási vegyszerek begyűjtésére felkérhet megfelelő jogosultsággal rendelkező vállalkozást, és évente 1-2 alkalommal megszervezheti, meghirdetheti a lakosság felé az akciót.

### VIII.2.2. Az illegális lerakóhelyek felszámolásának feladatai

Az összes időszakosan kialakuló illegális lerakóval kapcsolatos intézkedések:

Az eddigi felszámolási gyakorlat folytatása

Az illegális lerakás ártalmairól tájékoztatást nyújtó (és tiltó) tábla kihelyezése

Területen való járőrözés folytatása

Bírságok tényleges kiszabása

Hosszútávon célszerű a megelőzésre fektetni a hangsúlyt. Ezt elvben jól lehet kezelni a megfelelő környezeti neveléssel, ez sokoldalú, általános megoldás, de lassú folyamat. Ugyanakkor addig is szükség van a helyzet súlyosságának mérséklésére, a bírságok lehetőséget nyújthatnak ehhez való források megteremtésére is.

## VIII.3. 	A tervezett intézkedések végrehajtásának sorrendje és határideje

### Prioritások

A tervezési terület hulladékgazdálkodási feladataiból két prioritás emelendő ki, mivel minden más akut probléma a korábbi tervidőszakban megnyugtató megoldásra lelt.

Növényvédő szerek és háztartási vegyszerek leadásának megteremtése

Adatgyűjtési rendszer kiépítése, és az adatgyűjtés megkezdése

IX. fejezet – A hulladékgazdálkodási tervben foglalt feladatok megvalósításához szükséges becsült költségek

A program várható költségei becsültek, pontos számítást sok esetben nem lehet végezni. A költségeket enyhíti, hogy számos pályázati lehetőség van vagy várható a közeljövőben. Sok esetben civil szervezetek erőforrásainak igénybevétele is szóba jöhet. Állandó jelentős kiadást jelent, hogy a környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási feladatok ellátása megnövekedett terhet ró az Önkormányzatra, ezt meg lehet próbálni kiváltani a feladatok átcsoportosításával.

| Cselekvési program | Felelős | Költség (ezer Ft) | Határidő | Forrás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Módszerfejlesztés, ismeretterjesztés |
| folyamatos szemléletformálás | jegyző | 200/év | 2009-től folyamatosan | pályázat, önkormányzat, civil szervezetek |
| folyamatos környezeti nevelés | jegyző | 200/év | 2009-től folyamatosan | pályázat, önkormányzat, civil szervezetek |
| adatgyűjtési rendszer teljes kialakítása | jegyző | 600 | 2009. szeptember | önkormányzat, pályázat |
| adatgyűjtési rendszer működtetése * | alkalmazott | 600/év | 2009-től folyamatosan | önkormányzat |
| Helyi hulladékgazdálkodás korszerűsítése |
| házi komposztáló rendszer beszerzése | önkormányzat | n.a. | 2010. április | lakosság és pályázat |
| Akkumulátorok, növényvédő szerek, háztartási vegyszerek gyűjtésének megszervezése | önkormányzat | 0 | 2009. december | önkormányzat |
| Akkumulátorok, növényvédő szerekhez, háztartási vegyszerekhez gyűjtésének meghirdetése | önkormányzat | 100 | 2009. december | önkormányzat |
| A környezet (bel és külterület) folyamatos védelme |
| illegális lerakások felszámolása, megfigyelése | önkormányzat | az eddigivel megegyező | folyamatosan | pályázat, bírságok, önkormányzat, civil szervezetek |
| Felülvizsgálatok |
| 2 évente a hulladékgazdálkodási tervben foglaltak megvalósításának felülvizsgálata | jegyző | 200/alkalom | 2010. és 2012. december | önkormányzat |
| új hulladékgazdálkodási terv készíttetése a tervidőszak végén | jegyző | 600 | 2014 ősze | önkormányzat |

IX.1. táblázat A hulladékgazdálkodási tervben foglalt feladatok összegzése, várható költsége, annak forrásai

* bérköltség, bérfejlesztés

| Év | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Költség (ezer Ft) * | 1 300 | 700 | 400 | 600 | 400 | 1 000 |

IX.2. táblázat A költségek várható eloszlása a hatéves időszak alatt

* a rendszeres bérköltség nélkül